## Slide 1: コンピュータアーキテクチャ 設計コンテスト2020
天野英晴

## Slide 2: エネルギー遅延積で競う
エネルギーの要素を取り入れ、しかし性能重視の指標
エネルギー遅延積 を用いる
基本的なパイプライン処理: base
  基本的な5段パイプライン
改造した設計を基本設計に比べてどれだけエネルギー遅延積が上がったかを競う。
メモリは命令、データ共に2バンク利用可能とする。

## Slide 3: コンテストデザインキット
tar xvf contest20.tar
contest20/base：base processorの設計キット→これは比較用に使うので直接改造しないこと。
cd contest20
cp base contest –r でディレクトリごとコピーし、contestのディレクトリで作業を行うこと

## Slide 4: ディレクトリ構造
base,contest:
mipse.v, alu.v, rfile.vなどハードウェアの
ディレクトリ
verilog改造作業はここで行う
論理合成もここで行う
prog_swap swap用
prog_grade grade用
プログラム用ディレクトリ
プログラム変更作業はそれぞれのディレクトリで
行う。ハードウェアはシンボリックリンクを張って
あるので、上の階層で変更すること

## Slide 5: prog_swap
0番地から並んだ100個の数と400番地から並んだ100個の数を入れ替える。
Makefileのコマンド
  make test: iverilogのコンパイル
  make swap: swap.asmのアセンブル
./testで実行 実行結果はresult.datのファイルに吐き出される
diff result.dat answerで答えと同じになったら正常動作している
実行クロック数、ストール数を出力
メモリ転送機能重視のプログラム

## Slide 6: prog_grade
0番地から並んだ100個の試験の得点から成績を付ける
  85点以上 A(5)
  60点以上 B(4)
  40点以上 C(3)
  10点以上 D(2)
  それ以外 E(1)
Makefileのコマンド
  make test: iverilogのコンパイル
  make grade: grade.asmのアセンブル
./testで実行 実行結果はresult.datのファイルに吐き出される
diff result.dat answerで答えと同じになったら正常動作している
実行クロック数、ストール数を出力
分岐ばかりやっているプログラム

## Slide 7: 論理合成と結果のまとめ方
make synth (dc_shell-t –f rv32i.tcl | tee log)で合成。
電力 power.rpt→ a
クリティカルパスの遅延 timing.rpt→ d
logを見てエラーメッセージが出てないことを確認のこと
それぞれのプログラム実行時間と電力pからエネルギー遅延積(ed)を計算
  tswap = d×c(swap) edswap = tswap × tswap × p
  tgrade=d×c(grade) edgrade= tgrade × tgrade × p
baseのエネルギー遅延積との比を取り、相乗平均を計算→ポイント！
( edgrade(contest)/edgrade(base) × edswap(contest)/edswap(base)) 1/2

## Slide 8: 設計条件
baseのmipseの命令を削ってはならない
合成対象としないメモリは32ビットの命令メモリ２バンクとデータメモリ２バンクに制限
合成対象とするメモリは何を使っても良い（しかし、その分電力は消費する）

## Slide 9: 提出
8月2日 18：00 厳守
keio.jpに提出のこと
コピーしたcontestのディレクトリをtarして添付すること
  tar cvf contest.tar contest
  ディレクトリの中にレポートをreport.txt中にまとめること
  レポートには、7ページの式の各項を示し、ポイントを明記すること。
  その他、高速化の手法でアピールすべきことを示すこと
質問は、kohei.ito@am.ics.keio.ac.jpまで
内容についての質問には答えるが、デバッグは手伝わない→不公平になるため
授業のホームページにバグ情報が載るので注目のこと！

## Slide 10: 高速化のヒント
コードスケジュールだけでかなりのストールを取り除くことができる
Predict Not Takenは、gradeには効果がある
遅延分岐を使うと、効果的に高速化可能だがスケジュールには十分注意のこと
  遅延スロットに分岐命令を入れると、とんでもない挙動を示す
今年はRISC-Vを使った初めてのコンテストなので、スーパースカラやVLIW版は用意していない
  間に合わなかった