## Slide 1: 電子回路基礎 最終レポート
2020年7月
天野
授業中の演習 11×2=22
SPICE演習 15
本レポート 65
で成績を付ける

## Slide 2: 問１ CMOS回路、レイアウト 15点
A・B＋C・D の論理を実現するCMOS回路を描き、そのレイアウトを描け。
ヒント：これは、単独のCMOS回路では実現できない。複数のゲートを組み合わせて実現せよ。

## Slide 3: 問２ Flip Flop、STA 10点
D
Q
D
Q
Qa
Qb
D
Clock
１．タイミング図を完成せよ
２．Flip Flopのtpd=10ns
tsu=3ns, NANDのtpd=5ns
として動作周波数を計算せよ
Q
NAND
Clock
D
Q
Hレベル

## Slide 4: 問３ トランジスタ、等価回路 10点
R1
R2
R3
R5
C1
C2
C3
R4
1．左の回路の等価回路を描け
２．R1=R3=100KΩ
R2=R4=20KΩ、R5=500Ω
hie=1KΩ、hfe=200
として電圧増幅率vout/vinを求めよ
vin
vout

## Slide 5: 問４ オペアンプ 5点
入力信号V1を与えたときに、出力信号Voの略図を描け
入力の変化はCRに対して短いとする。
出力は2回のパルスでは飽和しないとする。
十分短い時間
Notes: この演習は8ページの例題に似ていますが、入力が＋方向のみである点に個注意ください。

## Slide 6: 問5 一つを選んで答えよ 25点
A4 1ページにまとめよ
１．ムーアの法則の崩壊について説明し、今後のIT産業にもたらす影響を予想せよ。
２．最近のメモリ素子の状況について説明し、今後について予想せよ。
３．最近のFPGAの状況について説明し、今後のAI産業との関連について予想せよ。